NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE – VZOREC

MONTAŽA SAMOSTOJEČEGA REGALA

Srednje poklicno izobraževanje

Poklic: Oblikovalec kovin – orodjar

1. letnik

Pripravil: Milan Rajh

Srednja šola za strojništvo in mehatroniko

Šolski center Celje

NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE

LIST ZA ANALIZO DELA – OSNOVA ZA PRIPRAVO NA  POUČEVANJE

Vsebinski sklop: ELEMENTI KONSTRUKCIJ      Štev. ur za izvedbo: 7      Učna situacija: MONTAŽA SAMOSTOJEČEGA REGALA

ČLENITEV DELA IN OPREDELITEV UČNIH KORAKOV ZA IZVEDBO UČNE ENOTE

| Učni korak K A J ? (postopki dela) | Navodila za potek dela K A K O ? (izvedba) | Utemeljitev ZAKAJ TAKO? (splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine) |
| --- | --- | --- |
| Pregleda in prebere montažno risbo | Odstrani embalažo in poišče montažno risbo | slovenščina angleščina umetnost naravoslovje matematika tehnično komuniciranje v poklicu materiali in obdelave v poklicu elementi konstrukcij (cilji iz katalogov znanj) |
| Preveri in pripravi sestavne dele regala | Pregleda dele regala in si jih pripravi za montažo |  |
| Izbere orodje, ki ga bo potreboval za montažo | Pripravi si viličaste in nasadne ključe, različne vijačnike, libelo, kotnik, tračni meter |  |
| Določi vrstni red sestavljanja elementov regala | Elemente regala si postavi v vrsto glede na vrstni red pri montaži |  |
| Kontrolira vodoravnost, navpičnost in kotnost regala | Vodoravnost in navpičnost meri z libelo, kotnost pa z kotnikom |  |
| Sestavljanje nosilnih ploskev | Pozna različne vrste spojev elementov |  |
| Vstavljanje polic regala | Pravilno razporedi nosilce polic |  |
| Montaža vrat s tečaji in kontrola zračnosti |  |  |

Učna situacija ______MONTAŽA SAMOSTOJEČEGA REGALA_________________________________________________

| Področje | Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali |
| --- | --- |
| Postopki dela. Uporaba strojev, orodij in naprav: | Transport izdelka, odstranjevanje embalaže, priprava delovnega mesta na terenu, uporaba elementov za ločljive zveze, merjenje in kontrola. Uporaba baterijskega vrtalnika, viličastega in natičnega ključa, vijačnika, libele in kotnika. |
| Uporaba tehnično-tehnološke dokumentacije: | Brati montažno risbo in navodila za montažo in uporabo. |
| Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo okolja | Uporablja zaščitna sredstva (osebna in ostala) in pravilno ravnanje z odpadno embalažo. |
| Pripadajoča splošno teoretična znanja | SLOVENŠČINA Branje in funkcijsko razumevanje teksta oziroma navodil. TUJI JEZIK Razumevanje teksta v tujem jeziku; MATEMATIKA Pozna osnovne računske operacije, geometrijska telesa (kvader, kocka), Pitagorov izrek in merske enote. UMETNOST Poznavanje različnih oblik regalov nekoč in danes in njihova namembnost. |
| Pripadajoča strokovno teoretična znanja | TEHNIČNO KOMUNICIRANJE V POKLICU Vrste tehnične dokumentacije, standardov in uporaba strokovne terminologije; MATERIALI IN OBDELAVE V POKLICU razlikuje mehanske,fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin; loči kovinske in nekovinske materiale; ELEMENTI KONSTRUKCIJ pozna različne profile materialov; pozna osnovne zakonitosti mehanike; razume pojme paličje, nosilec, lok, viseči most; pozna elemente raztavljivih in neraztavljivih zvez; vrste obremenitev in njihov vpliv na nosilnost regala. |

Področja, kriteriji in minimalni standardi/maksimalni standardi

| Področje | Kriteriji | O p i s d o s e ž k a Minimalni standard/maksimalni standard |
| --- | --- | --- |
| Postopki dela. Uporaba strojev, orodij in naprav: | Pravilnost | Upošteva navodila transporta, zna pravilno odstranit embalažo, pravilno uporablja različne vrste orodja, upošteva navodila pravilne rabe baterijskega ročnega vrtalnega stroja, vsi elementi so sestavljeni po načrtu in trdno priviti. |
|  | Natančnost | Nosilne stene postavljene v navpični legi in vodoravnost polic, natančno merjenje z libelo, metrom in pomičnim merilom, pri montaži vrat nastavi pravilno zračnost. |
|  | Tempo/dinamika/ hitrost | Opravi naloge v skladu s časovnimi normami ob upoštevanju kvalitete; |
| Uporaba tehnično-tehnološke dokumentacije: | Pravilnost | Prepozna sestavne dele, njihovo mesto v konstrukciji in vrstni red sestavljenja. |
| Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo okolja | Stopnja usvojenosti | Uporaba zaščitnih sredstev (osebna in ostala za tovrstno delo) in pravilno ravna z odpadno embalažo (v skladu s pravili ravnanje z odpadki). |
| Pripadajoča splošno teoretična znanja | Stopnja usvojenosti | SLOVENŠČINA Funkcijsko razumevanje teksta oziroma navodil; TUJI JEZIK Razumevanje teksta v tujem jeziku; MATEMATIKA Poznavanje osnovnih računskih operacij, geometrijskih teles (kvader, kocka), Pitagorovega izreka in merskih enot. UMETNOST Poznavanje različnih oblik regalov nekoč in danes ter njihova namembnost. |
| Pripadajoča strokovno teoretična znanja | Stopnja usvojenosti | Tehnično Komuniciranje v poklicu Ločijo vrste tehnološke dokumentacije in jih znajo brati (eksplozijska risba, montažna risba), poznajo standarde (tovarniške, državne, mednarodni, evropski), uporabljajo strokovno terminologijo Materiali in obdelave v poklicu Poznajo lastnosti kovin in zlitin (mehanske, fizikalne, kemijske, tehnološke), poznajo označevanje jekl, poznajo nekovinske materiale (monomer, polimer, polimerizacija, kompoziti, guma, steklo, les, izolacijski materiali, goriva), organizirajo lastno delo Elementi konstrukcij Razumejo pojme (nosilec, paličje, lok, viseči most), ločijo vrste in oblike jeklenih kostrukcij, poznajo osnovne enote merskega sistema (dolžina, čas, temperatura, svetilnost, električni tok, masa, količina), poznajo elemente raztavljivih in neraztavljivih zvez (vijaki, zatiči, zagozde, kovice), znajo našteti različne profile in njihove lastnosti, varujejo zdravje in okolje. Praktični pouk v modulih: Materiali in obdelave v poklicu, Elementi konstrukcij Znajo opraviti pravilen in varen transport regala, pravilno odstranijo embalažo, preberejo montažo ali eksplozijsko risbo, preberejo navodila za montažo, priprava orodja za montažo, pregled elementov regala, postavitev nosilnih stebrov, kontrola navpičnosti, montaža veznih stebrov, kontrola vodoravnosti in kotnosti, vijačenje, vijačenje zunanjih sten, vstavljanje zatičev za police, merjenje, montaža polic, pravilen vrstni red montaže, pojasnitev pojma maksimalna obremenitev in dejanska obremenitev, kontrola trdnosti spojev, kovičenje zadnje stene, montaža vrat, pravilna uporaba baterijskega vrtalnika, vizuelna kontrola sestavljenega regala, pravilno pospraviti in počistiti embalažo regala, pospraviti orodje in merilno orodje. |
| Druge IKK |  | Varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, informacijska in komunikacijska pismenost, učenje učenja. |